معامل يونك Young Modulus

.لاحظ العالم يونك  أن العلاقة بين الإجهاد والانفعال في مرحلة المرونة للمادة المرنة دائما مقدار ثابت للمادة الواحدة. بمعنى أن الحديد له قيمة مميزة عن النحاس عنه في الذهب وبذلك أكتشف العالم أن النسبة بين الإجهاد والانفعال هو معامل جديد سماه باسمه (معامل يونك ) ويكتب على الشكل التالي

عندما  Y) )  معامل يونج  ( ويعرف في بعض الكتب بمعامل يونك  الطولي) ، (s  ) الإجهاد  ، (e  ) الانفعال  ، F) )  القوة ، (A)  مساحة مقطع المادة ، (L)   طول المادة الأصلي ، (L)   ) التغير في الطول.

معامل المرونة الحجمى:-

. أذا تعرض مكعب لإجهاد كانت نتيجته تغير في حجم المكعب إما بالزيادة أو النقصان فإن نسبة الإجهاد على الانفعال الحجمى يسمى بمعامل المرونة الحجمى. ويوضح الشكل التالي هذا المعنى

ويعطى معامل المرونة الحجمى بالعلاقة الآتية

بعض الخواص الميكانيكية المهمة :-

المرونة                                                                  Elasticity

هي قدرة المادة على استعادة إبعادها الأصلية بعد زوال الاحهاد المؤثر أي عدم وجود أي تغيير في إبعادها آو شكلها أو حجمها .

ويعرف أجهاد حد المرتان بانوه اكبر أجهاد يمكن إن تتحمله المادة بشرط عدم وجود أي تغيير في المادة بعد زوال الاحهاد المؤثر .

اللدونة                                                                        Plasticity

هي قدرة المادة على أن يكون لها تشكيل دائم وجديد بعد إزالة الإجهاد المؤثر عليها ، أي إن المادة لا تستطيع أن تسترجع شكلها الأصلي وهي خاصية مهمة في تشكيل المعادن .

المطيلية                                                          Ductility

هي قدرة المادة على السحب والاستطالة عند تعرضها  لحمل الشد ، وتقاس المطيلية بما يأتي :-

- النسبة المئوية للاستطالة = الزيادة في الطول / الطول الاصلي

- النسبة المئوية لنقصان المساحة السطحية = مقدار التغير بالنقصان / المساحة الأصلية

- معامل الاستطالة = مساحة المقطع الأصلية – مساحة المقطع عند الكسر / مساحة المقطع عند الكسر.

الهشاشية أو التقصف                                       Brittleness

وهي الخاصية التي تجعل من المادة تنكسر قبل حدوث تغير ملحوظ في الشكل مثل الحديد الزهر والخرسانة والزجاج وتعتبر هذه الخاصية عكس خاصية المطيلية .

الصلابة	                                                      Stiffness

هي مقاومة المادة لأي تغيير في الشكل  وتعرف المادة الصلبة بانا المادة التي تتحمل وحدة إجهاد عالية مع حدوث تغير صغير في الشكل نسبيا .

المتانة                                                           Toughness

وهي قدرة المادة على تحمل الأحمال الميكانيكية ، أي مقدرتها على مقاومة الصدمات الميكانيكية وامتصاص الطاقة ويقصد بالمادة المتينة بالمادة التي تتحمل اجهادات كبيرة مع تغير في الشكل دون أن تنكسر .

الصلادة Hardness

وهي خاصية المادة التي تمكنها من الاحتفاظ بشكل السطح سليما تحت تأثير الاجهادات المختلفة ، أو هي قدرة المادة على مقاومة اختراق أو تغلغل مادة أصلد منها .

وتقاس الصلادة بعدة طرائق منها .

- طريقة برنيل للصلادة.

- طريقة روكويل للصلادة .

- طريقة فيكرز للصلادة .

وتستخدم كل طريقة حسب نوع وطبيعة المادة فكل طريقة تستخدم لطيف معين من المواد .

الأمثلة المحلولة

.مثال 1 /

أثرت قوة مقدارها 2500 N  على سلك معدني طوله( 10 .m  ) وقطره               3.5 mm ) ) فاستطال بمقدار 0.5 cm)  ) فاحسب  (أ) الإجهاد       (ب) الانفعال       (جـ)   معامل يونك

الحل

ولحساب الإجهاد في البداية يجب أن نضبط وحدات المعطيات كالتالي

(ب) الانفعال

(جـ) معامل يونك  هو النسبة بين الإجهاد والانفعال

مثال 2 /

قضيب من النحاس الأصفر معامل مرونته (1.1*1012 N /m 2

جد نصف قطر القضيب الذي طوله(  ( 1 m ويتعرض إلى قوة شد مقدارها 22 N) )  وتسبب زيادة في طوله (1 mm)  ؟

الحل

=  A

= 10-3 m        ,   F = 22 N   ,     L  = 1m             .

*10-3	  A= 22*1 / 1.1*1012

= 2*10-8 m

r 2 A =

m.	r = 7.981 * 10-5

مثال 3 /

سلك معدني طوله 2m)  )مقطعة العرضي مربع طول ضلعه (8 mm )علق به ثقل كتلته (1.2 .kg) فاستطال مسافة (3mm)  ، جد قيمة معامل يونك ؟

نحول جميع الوحدات الى وحدات الغرام. سم . ثانية

F = m* g               = 1.2 *103   * 980

dyne	*103	= 1176

A = 0.8*0.8 .   =   0.64 cm2

L = 2m = 200cm

Y	=

قيمة معامل يونك	Dyne/cm2	Y = 1225*106

.